## Slide 1: 基于通量重构方法的高精度湍流模拟研究
博士研究生：朱辉
指导教师：符松 教授
2017.3

## Slide 2: 目录
绪论
通量重构方法
高精度隐式大涡模拟研究
前台阶转捩流动研究
结论与展望

## Slide 3: 1.绪论

## Slide 4: 从“LAST”谈起
Laboratory for Advanced Simulation of Turbulence
传统湍流模拟
  传统湍流模拟方法：RANS
  传统数值方法：二阶有限体积法/ 多块结构网格
先进湍流模拟
  精细湍流模拟方法：DES/ LES/ DNS
  新型数值方法：高分辨率格式/ 高精度方法/ 非结构网格

## Slide 5: 高精度数值方法
What?
  高于二阶的计算方法
Why?
  效率=1/(计算量*误差)
  DES / LES / DNS 对数值方法的分辨率有高要求
How?
  有限差分 : 结构网格 Deng 2000, Visbal 2002
  有限体积: 扩展模板 / 紧致格式 Shu 2003
  有限单元: Discontinuous Galerkin, Cockburn 1989
  Spectral Volume, Wang 2002/ Spectral Difference, Liu 2006

## Slide 6: 高精度数值方法
实现高精度的关键
  单元内多项式分布
  通量/守恒量积分点
一般原则：
  精度=多项式次数+1
  积分精度与求解精度匹配
多项式表达
  基函数+DOF
  Modal：正交多项式基，DOF物理意义不明确
  Nodal：Lagrange多项式基，DOF就是节点的值

## Slide 7: 湍流模拟

## Slide 8: 研究目标

## Slide 9: 2.通量重构方法

## Slide 10: 重构修正过程（FR/CPR）
Correction Procedure via Reconstruction
  也称为Flux Reconstruction
Huynh 2007
节点型有限单元法 (Nodal FEM)
  单元内多自由度
  无显式数值积分
统一框架
  不同的修正系数对应了不同的高阶方法

## Slide 11: 重构修正过程（FR/CPR）
Solution Points & Flux Points
重构
  利用Solution Points上的值重构出多项式分布
单元界面：
  类似FVM，用Riemann Solver算连续通量
修正
  利用单元界面的连续通量修正多项式

## Slide 12: 数学推导(1)
守恒律：
FEM：在单元Vi上加权积分，权函数W
目标：消去W，获得微分形式的FEM表达式
第二项，分部积分+Gauss公式：
FEM：在单元Vi上，用不高于k次的多项式Ui近似U
Adaptive high-order methods in computational fluid dynamics, Ch 15

## Slide 13: 数学推导(2)
面积分项：两侧存在间断，受到相邻单元影响，用Riemann Solver计算：
代入上式，并对第三项再用分部积分+Gauss公式：
记
到此为止，所有的W都已经不含导数，仅有第二项包含面积分，只需将这一项写成体积分即可消去W

## Slide 14: 数学推导(3)
对第二项引入lift operator，将面积分写成体积分
FEM：对线性守恒律，已经将方程投影到了多项式空间上，可以直接用数值方法求解

## Slide 15: 数学推导(4)
对非线性守恒律，散度项一般不在多项式空间内，需要再做一次投影：
  采用拉格朗日多项式（LP）或者链式规则（CR）近似
最终形式：在每个单元内
微分形式，避免了数值积分，比DG省计算量
每个单元仅受到相邻单元影响，数值格式是紧致的，边界条件实施较简单，容易并行化

## Slide 16: 粘性项的计算: BR2格式
简单处理 = “危险的”非物理解
  本单元梯度也需要修正过程，否则不守恒
  边界处梯度不能直接平均！(Cockburn & Shu 1998)
尽可能紧致！
Bassi-Rebay 2格式
  Bassi & Rebay (2000), for DG
  Huynh (2009): “翻译”到CPR框架下

## Slide 17: 测试算例
Theoretical Order | Grid Size | L2 Error | Actual Order
2 | 10*10 | 3.060e-2 | -
 | 20*20 | 7.295e-3 | 2.07
 | 40*40 | 1.933e-3 | 1.99
3 | 10*10 | 7.406e-3 | -
 | 20*20 | 1.032e-3 | 2.84
 | 40*40 | 1.385e-4 | 2.87
4 | 10*10 | 1.358e-3 | -
 | 20*20 | 1.028e-4 | 3.72
 | 40*40 | 7.330e-6 | 3.77

## Slide 18: 3.高精度隐式大涡模拟研究

## Slide 19: Large Eddy Simulation
基本思想&原理
  “过滤”
  解析大尺度，模化小尺度
  存在普适的频谱性质
  可能存在普适的模型
常见模型
  Static Smagorinsky
  Dynamic Smagorinsky
  Scale Similarity
  Mixing Model = Smagorinsky + Scale Similarity
  Implicit LES

## Slide 20: Smagorinsky模型的缺陷
基于混合长假设
  缺乏物理基础
纯耗散性
一般不能给出正确的SGS应力
对于高阶格式，Implicit LES可能优于Smagorinsky
  Li and Wang 2015
Notes: 数值耗散分析？
频谱？

## Slide 21: Cylinder at ReD=3900 (1)
Sub-Critical 雷诺数
层流边界层+湍流尾迹
Implicit LES
初始条件：光滑场+扰动

## Slide 22: Cylinder at ReD=3900 (2)

## Slide 23: RANS vs LES
RANS
  网格需求低
  可以做二维/定常计算
  对分离流动模拟能力较弱
  Unsteady RANS逻辑不自洽
LES
  网格需求较高
  三维，非定常
  壁面附近的“大涡”尺度很小，大部分网格集中在此区域

## Slide 24: Detached Eddy Simulation
Spalart 1997, RANS -> LES
改进版本
  Delayed DES (DDES): 消除了网格诱导分离
  Improved DDES (IDDES): 消除了Log-Layer-Mismatch
依然存在的问题
  “灰区”
A Comprehensive Study of Detached Eddy Simulation, Mockett 2009

## Slide 25: Wall Modelled LES
降低壁面附近的网格量需求
三种常见策略
  改变边界条件：用切应力边界代替无滑移边界 (unstable)
  嵌套网格：在壁面附近求解RANS方程 (complicated)
  涡粘模式：在壁面附近引入RANS涡粘系数 (✔）

## Slide 26: 目标
不求解湍流模式方程
  数值刚性
远离壁面区域变为Implicit LES
降低壁面附近流向&展向网格需求
尽可能只使用“当地变量”
避免Log-Layer-Mismatch

## Slide 27: S-A模式的近壁代数近似
Durbin 2004
粘性底层
  fv1分母趋于常数
  fv1整体正比于y+的三次方
  涡粘系数正比于y+的四次方
对数区
  fv1整体趋于1
  涡粘系数正比于y+
Notes: “除号”

## Slide 28: Y+的计算
湍流边界层尺度定义
等应力层假设（零压梯度）
代入上述代数涡粘模式，积分此方程

## Slide 29: Channel Flow (1)
如果不使用壁面模型：
  稀网格(x+=50)：速度型偏差，摩阻系数严重低估
  加密到x+=25：依然存在这些现象

## Slide 30: Channel Flow (2)
不存在Log-Layer Mismatch！
不同雷诺数
  Reτ=395, 640, 1140
网格敏感性验证
  法向网格无关
  流向/展向加密无关

## Slide 31: Periodic Hill (1)
顺压/逆压梯度

## Slide 32: Periodic Hill (2)
速度型

## Slide 33: 4.前台阶转捩流动研究

## Slide 34: 5.总结与展望